## Slide 1: Red FTTH
Para las Unidades de Negocio

## Slide 2: RED FTTH
Hardware de la red
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS
OLT
815
Receiver
Splitter
ONU
EDFA

## Slide 3: RED FTTH
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS
OLT1
G2
OLT2
G1
G3
Demonio OLT
Demonio 815
ABONADO
OPERACIONES IP
SISTEMAS
HEAD END ARU

## Slide 4: RED FTTH
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS
OLT1
G2
OLT2
G1
G3
Demonio OLT
Demonio 815
Serial PON: HWTC
Marca HUAWEI
ABONADO (inter)
OPERACIONES IP
SISTEMAS
HEAD END ARU
NETUNO
Sw Netuno
Sw Inter
Inter – Netuno – Inter
Empresa B

## Slide 5: RED FTTH
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS
Netuno – Inter – Netuno
Empresa B
OLT1
G2
OLT2
G1
G3
Demonio OLT
ABONADO (Netuno)
OPERACIONES IP
SISTEMAS
HEAD END ARU
NETUNO
Serial PON: FHTT
Marca FiberHome
Sw Netuno
Sw Inter

## Slide 6: VISIÓN GENERAL DE LA RED FTTH
El aprovisionamiento de un abonado FTTH lleva 2 etapas:
      I. OLT (capa 2, MAC, VLANs, WAN)
      II. Servidor 815 (capa 3, DHCP, dirección IP, WANMAC, gateway a Internet, planes de navegación)
Ambas etapas se realizan de forma automática empleando “DEMONIOS” (NINGUNO de los cuales es administrado por Operaciones sino por SISTEMAS)
Si un Abonado aparece como “ONU no encontrada” No esta siendo detectada por la OLT, no hay conectividad. Los problemas de potencia NO pueden resolverse desde Operaciones IP.
Si un Abonado emite y recibe potencia aparecerá en DISCOVERY, posteriormente, si la potencia está dentro de los umbrales, la ONU está homologada y reconocida, pasará a estar en Whitelist.
El Demonio OLT enviará todas las instrucciones de configuración y de no haber algún inconveniente, pasará al estado deseado “Aprovisionada en OLT”. Esto finaliza la Primera fase del aprovisionamiento. (Si no llega a estar en “Aprovisionada en OLT” sino que se queda en un estado intermedio, como en el discovery, ONU no autorizada, registro SIP fallido, registro VLAN fallido; lo mas probable es que estemos ante un problema con el demonio de aprovisionamiento, el cual corresponde a SISTEMAS)
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS
Notes: Chequear el contenido del texto Se visualiza mucho texto, lo ideal seria resumir y puntualizar

## Slide 7: VISIÓN GENERAL DE LA RED FTTH
Comienza a actuar el Demonio 815 (Solo después de que se llega al estado “Aprovisionado en OLT”), quien ordena crear la conexión en el servidor, con el plan de navegación adecuado, la dirección IP asignada y WANMAC. (Si la conexión en 815 no se crea puede deberse a un problema de aprovisionamiento con el demonio: No se genera la instrucción, la instrucción se genera con errors (caracteres inválidos), la instrucción queda “pendiente” o en estatus “errónea”, también puede deberse a lentitud en el proceso de la “Instrucción”, a bloqueo de base de datos del servidor 815, o a agotamiento de IPs disponibles en el Servidor).
Si la conexión se crea con éxito, el abonado debe poder disfrutar de nuestro servicio (MAC en VERDE) y habría terminado la segunda y última etapa de aprovisionamiento. Si la conexión se crea pero queda MAC en ROJO la ONU puede estar apagada (chequear Soporte FH) o puede haber una incongruencia entra la MAC cargada y la MAC actual. Los abonados configurados en modo BRIDGE Tambien tienen ambas MAC iguales pero no comienzan como nuestras MACs (porque corresponde a un equipo propiedad del abonado, que está conectado a la ONU).
La Onu puede estar configurada en modo Router o en modo bridge (modo bridge para servicio de IP certificada o para empresa B Onus Huawei), antes el modo bridge solo era soportado por ONUs Fiberhome con telefonía o por ONUs Huawei pero ahora, en las ONUs sencillas ya se puede configurar modo BRIDGE con la última versión de firmware que tenemos.
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS
Notes: Chequear el contenido del texto Se visualiza mucho texto, lo ideal seria resumir y puntualizar

## Slide 8: VISIÓN GENERAL DE LA RED FTTH
No se debe REAPROVISIONAR NI enviar REFRESH por Soporte FibraHogar a ONUs en Modo BRIDGE, sea IP certificada o Empresa B
No se debe eliminar en Gx ONUs en modo BRIDGE IP certificada. SI se pueden eliminar y registrar en Gx ONUs Empresa B
Las pruebas de velocidad que sirven para certificar la existencia de un problema deben:
    Ser ejecutadas por línea de comandos CLI (para que el rendimiento de memoria o CPU de la laptop no afecte el resultado)
    Realizarse contra el servidor Speedtest INTER mas cercano a la localidad (para delimitar la prueba y aumentar la confiabilidad del resultado)
    Aislando nuestra red INTER de los equipos del abonado (pues es el segmento que somos responsables de certificar), esto es: conectados justo al Puerto GE de la ONU con nuestro cable categorizado, sobre nuestra laptop de prueba.
Ejecutar pruebas a Comcast, una vez que se han ejecutado pruebas exitosas dentro de nuestra red, nos da una medida del servicio que nos está brindando nuestro proveedor internacional, de quien nosotros somos clientes.
Los problemas de velocidad generalmente afectan toda la localidad, por lo que si no se puede llegar hasta el abonado, una prueba desde head end realizada bajo estas condiciones, sirve para comenzar a investigar.
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS
Notes: Chequear el contenido del texto Se visualiza mucho texto, lo ideal seria resumir y puntualizar

## Slide 9: ACTIVIDADES SOBRE LA OLT
Tarjeta de abonados, de servicio, puertos PON, GCOB (Slots 1 al 8 y 11 al 18)
Tarjeta Controladora, Redundante.
Slot 9 Master
Slot 10 Slave. Puerto de Cónsola
Tarjeta de UPLINK, Tráfico de la OLT, va al Switch

## Slide 10: CONFIGURACIÓN DE OLT
Procedimientos a realizar por el ARU:
  Conectar el módulo SFP-10G-SR en el puerto del switch indicado por el personal de Operaciones IP.
  Conectar el módulo XFP-10G-SR en el puerto de la OLT indicado por el personal de Operaciones IP.
  Conectar el patch cord en el puerto del switch y de la OLT.
  Conectar el cable consola a la tarjeta HSWA de la OLT.
  Realizar una mini red y conectar la ONU.
  Desconectar la laptop de la OLT y conectarla a la ONU para iniciar las pruebas de velocidad.
Switch
ONU de Prueba
OLT
Mini Red
La configuración de una OLT tiene la finalidad de iniciar la puesta en marcha del servicio de FTTH en la ciudad o darle continuidad al servicio en caso de un crecimiento que sobrepase la capacidad de clientes de la OLT en producción.
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS

## Slide 11: HARDWARE NECESARIO PARA CONFIGURACIÓN DE OLT
Materiales necesarios para la ejecución:
  Patch cord LC/UPC - LC/UPC Duplex Multimodo.
  Módulo SFP-10G-SR.
  Módulo XFP-10G-SR.
  Cable consola USB.
  Laptop con acceso a internet y AnyDesk.
  Splitters para Mini red (ver mini Red)
  ONU de prueba.
HSWA
XFP 10GB SR
Slot Uplink
(al Switch)
SFP 10GB SR
Tarjeta Controladora
(al cable de cónsola y laptop)
PatchCord
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS

## Slide 12: PORTCHANNEL OLT
La creación de un port-channel en una OLT tiene la finalidad de ampliar la capacidad del tráfico de 10Gb a 20Gb, con el propósito de evitar la saturación del equipo.
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS
Conexión a 10GBS
Switch
Conexión Estándar
OLT
Conexión a 20GBS
Switch
Conexión Port
Channel
OLT

## Slide 13: HARDWARE NECESARIO PARA PORTCHANNEL SOBRE OLT
Materiales necesarios para la ejecución:
  Patch cord LC/UPC - LC/UPC Duplex Multimodo.
  Módulo SFP-10G-SR.
  Módulo XFP-10G-SR.
  Cable consola USB.
  Laptop con acceso a internet y AnyDesk.
XFP 10GB SR
Slot Uplink
(al Switch)
SFP 10GB SR
PatchCord
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS
Procedimientos a realizar por el ARU:
  Conectar el módulo SFP-10G-SR en el puerto del switch indicado por el personal de Operaciones IP.
  Conectar el módulo XFP-10G-SR en el puerto de la OLT indicado por el personal de Operaciones IP.
  Conectar el patch cord en el puerto del switch y de la OLT.
  Conectar el cable consola a la tarjeta HSWA de la OLT.

## Slide 14: ACTIVIDADES SOBRE SERVIDOR 815
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS
(DIFERENTES MODELOS)
PUERTO DE GESTIÓN
PUERTOS LAN Y WAN

## Slide 15: SET UP DE SERVIDOR 815 GATEWAY
Recepción
Instalación
Conexión
Sistema 815
Verificaciones
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS
Puesta en Producción del servidor

## Slide 16: PORTCHANNEL SERVIDOR 815
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS
WAN
LAN
Conexión a 10GBS
Servidor 815
Switch
WAN
Conexión a 20GBS
Servidor 815
Switch
Conexión Estándar
Conexión
Port
Channel
LAN

## Slide 17: HARDWARE NECESARIO PARA CONFIGURACIÓN DE OLT
SFP 10GB SR
Slot Uplink
Patch
Cord
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS

## Slide 18: TROUBLESHOOTING O ATENCIÓN DE FALLAS
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS
Para esta sección debes revisar el Manual ARU desarrollado por Operaciones IP, el cual encuentras en:
http://soportearu.inter.com.ve/accounts/login/
Usuario: InterAru
Clave: Aru*Intercable2023

## Slide 19: FALLAS DESCRITAS EN EL SOPORTE ARU
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS
En el soporte se describen los procedimientos a seguir en cada unos de estos casos

## Slide 20: VALIDACIÓN DE POTENCIA (MINI RED)
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS
OLT
EDFA: Combina señal de Internet y señal de TV
Cassette 1:2 (Splitters o divisores de potencia)
RECEIVER
ONU
Página Soporte Fibra Hogar
Cassette 1:4 (Splitters o divisores de potencia)
Cassette 1:16 (Splitters o divisores de portencia)

## Slide 21: VALIDACIÓN DE POTENCIA (MINI RED)
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS
Valores de transmisión y recepción de una ONU:
ONU Fuera de rango

## Slide 22: VERIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD DE NEGOCIACIÓN DEL PUERTO ETHERNET
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA
Y OPERACIONES TÉCNICAS

## Slide 23: Gracias
Tu mundo, nuestro compromiso